## Slide 1: CPC Lab. プロセッサ設計演習
2024/04/09

## Slide 2: 今日やること
演習内容について説明
研究室サーバへのアクセス準備

## Slide 3: 演習の概要
目標
RISC-V 5段パイプラインプロセッサの設計
目的
プロセッサの仕組みを理解する
コンピュータアーキテクチャ研究の進め方を知る
研究発表のやり方を知る
  発表スライドの作り方
  LaTeXを用いた文書の作り方

## Slide 4: 演習の手順
CA・RISC-Vの勉強
  こうじ先生の講義資料
  教科書（貸出し）
    パターソン＆ヘネシー コンピュータの構成と設計 （パタヘネ）
    ヘネシー＆パターソン コンピュータアーキテクチャ 定量的アプローチ （ヘネパタ）
    RISC-V原典
Verilog HDLの練習（ここまでで約2週間目安）
  後の「Verilog 入門」参照
  Verilog HDLを用いて簡単な回路を設計する
パイプラインプロセッサの設計（1ヶ月ほど）
  プロセッサの設計
  性能評価等
独自の工夫で高速化（可能な限り）
  どこがボトルネックになっているかを解析
  それに対処する方法を考えて実装
  効果を検証・評価
  独創的な工夫を期待しています
発表（6月中旬予定）
  スライドとレポートの作成

## Slide 5: 設計するプロセッサの仕様 1
RV32I（RISC-V 基本整数命令セット）
  詳しくは後の「RISC-Vの基本」、教科書「RISC-V原典」参照
5段パイプライン（下図）
  まずはこれを設計
    手順4ではこれ以外の構造になってもよい
  内部の構造は自分で考える
    パタヘネ等も参考に
IF (Inst. Fetch)
命令の取得
PCの更新
ID (Inst. Decode)
制御信号を生成
レジスタの読み出し
データハザードの検出・対処
EX (EXecution)
演算の実行
アドレスの計算
MEM (MEMory access)
メモリへのアクセス
WB (Write Back)
レジスタへの書き込み
パイプラインレジスタ
パイプラインレジスタ
パイプラインレジスタ
パイプラインレジスタ

## Slide 6: 設計するプロセッサの入出力仕様 1
top
Inst. Cache
clk
rst
Data Cache
RV32I Core
dad
ddt
dmreq
dmwrite
ackd_n
iad
idt
imreq
acki_n
oint_n
iack_n
top_test
daddr
dsize
dreq
dwrite
dready_n
dbusy
ddata
iready_n
iaddr
idata
regfile
灰色背景
のモジュールは配布

## Slide 7: 設計するプロセッサの入出力仕様（core部分）
入力
  clk: クロック信号
  rst: リセット信号（負論理）
  dready_n / iready_n: キャッシュ読み出し完了（ddata/idata読み取り可能）
  dbusy: キャッシュ処理中（追加の処理は受付できない）
  idata: 命令キャッシュデータライン
  oint_n
出力
  daddr / iaddr: データ/命令キャッシュアドレスライン
  dsize: データキャッシュ読み出しサイズ指定
    2’b00: 8-bit / 2’b01: 16-bit / 2’b10: 32-bit / 2’b11: 64-bit
  dreq: データキャッシュリクエスト（読み書きするとき立ち上げる）
  dwrite: データキャッシュ書き込み（書き込むときは立ち上げる）
  iack_n
入出力
  ddata: データキャッシュデータライン

## Slide 8: 設計するプロセッサの入出力仕様（top部分）
入力
  clk: クロック（CLocK）
  rst: リセット（負論理）（ReSeT）
  ackd_n/acki_n: データ/命令メモリAcknowledgement信号（負論理）（ACKnowledgement Data）
    データ/命令メモリの読み出しが完了している（ddt/idtの値が定まっている）とアクティブ
  idt: 命令メモリデータライン（Instruction memory DaTa）
  oint_n: 外部割り込み信号（負論理）（Outside INTerruption）
出力
  iad: 命令メモリアドレスライン（Instruction ADdress）
  dad: データメモリアドレスライン（Data ADdress）
  dmreq/imreq: データ/命令メモリアクセス要求（Memory REQuest）
  write: データメモリ書き込み
  iack_n: 割り込み許可（負論理）（Interruption ACKnowledgement）
入出力
  ddt: データメモリデータライン（Data memory DaTa）

## Slide 9: 回路設計の進め方
仕様の決定：なにを作るのか明確に
  入力は？出力は？
  ブロック図等を描いてみる
  クロックと動作のタイミング等も決める
コーディング：実際にコードを書いていく
  定めた仕様に従えばそこまで難しくないはず
  思いつきでの仕様変更は危険！2まで戻って考え直すこと
  書いているのはあくまで「ハードウェア」であることを意識する
    普通のプログラムとは違うところが多々ある
    どんな回路が生成されるか想像しながら書く
  面倒くさがらずにきちんと「構造化」する
    適切にモジュールに分ければ後々使い回しが効く
    小さい単位でテストする方が不具合を見つけやすい
  識別名は分かりやすくつける
    多少長くてもエディタの自動補完などを使えば楽
    適当な名前のワイヤ・レジスタ（tmp1, tmp2, …, a1, a2, …等）を定義しない
    こうしないと動作確認のときに地獄
動作確認：不具合の確認と修正
  基本的に一発で動くことはそうそうない
  思い通りに動かないときは動かない条件を絞ってコードを見直す
  しばらく格闘してもわからなければ相談した方が良い

## Slide 10: 開発環境の構築
研究室の計算機を使う場合
  woodblockという設計演習用マシンを用いる
  SSH接続＆Linuxコマンドによる操作
  VSCodeを使ってアクセスも可能
  詳細はこの後
自分のPCを使う場合
  Windowsの人: Windows Subsystem for Linuxを用いる
  Macの人: そのままで使えるはず
  オープンソースソフトが利用可能
    Icarus Verilog: Verilogシミュレータ
    GTKWave: シミュレーション波形の表示ツール
  テキストエディタは好きなものをどうぞ
    おすすめはVisual Studio Code

## Slide 11: SSHでの研究室サーバへのアクセス

## Slide 12: SSHキーペアの作成
これまでにキーペアを作成したことのない人限定
コマンドツールにて
  ssh-keygen -t ed25519[enter]
  [enter]
  <パスフレーズを入力>[enter]
  cat ~/.ssh/id_ed25519.pub[enter]
  出力された文字列 ssh-ed25519 ~ <ユーザ名>@<ホスト名> を以下にメールで送信
    iori.ishikawa@cpc.ait.kyushu-u.ac.jp

## Slide 13: プロセッサ設計用計算機woodblockへのアクセス
前提: saxへの公開鍵の登録は済んでいる
ターミナルソフトを起動
  Windows: コマンドプロンプト or PowerShell or Windows Terminal
  Mac, Ubuntu, その他Linux等: Terminal
sax（踏み台サーバ）へSSH接続
  ssh -i <秘密鍵> -l <ユーザ名> sax.cpc.ait.kyushu-u.ac.jp
  “Are you sure want to continue connection (yes/no)?”と聞かれたら“yes”と入力して[Enter]
  表示が [<ユーザ名>@sax ~] になったら成功
  saxはインターネットに晒されるサーバを最小限にするための踏み台サーバなのでここでアプリケーションを走らせないように
woodblockへログイン
  ssh -o ProxyCommand=‘ssh -W %h:22 -i <秘密鍵> <ユーザ名>@sax.cpc.ait.kyushu-u.ac.jp’ -i <秘密鍵> <ユーザ名>@woodblock.cpc.ait.kyushu-u.ac.jp

## Slide 14: SSHの補足
指示：文字列（コマンド）として送信
例）ls （ファイルの一覧見せて）
結果：文字列として送信
例）hoge.pdf fuga.png …
研究室サーバ
データ
プログラム
安全な通信路
SSH: Secure SHell

## Slide 15: SSHの補足: キーペア
秘密鍵と公開鍵のセット
  一方の鍵で暗号化したものは他方の鍵でしか復号できない
事前の秘密の共有なしでの暗号化通信
  公開鍵で暗号化して送ってもらえば秘密鍵を持つ自分しか復号できない
  パスワードのような秘密の情報を事前に共有する必要もない
  公開鍵では復号できないから公開しても安全
電子署名
  ある暗号文をその人の公開鍵で復号できたなら、それはその人本人が送ったもの
  秘密鍵は本人しか持っていないはずだから本人が送ったという証拠
元の文
（平文）
秘密鍵
秘密鍵で暗号化した
暗号文
秘密鍵
公開鍵
公開鍵
公開鍵で暗号化した
暗号文
秘密鍵
公開鍵

## Slide 16: SSHの補足: SSHでのユーザ認証
秘密鍵
公開鍵
公開鍵
1. SSH接続をリクエスト
2. セッションID（その接続で使う一時的な値）（A）を送信
3. Aを秘密鍵で暗号化（B）
4. Bと公開鍵を送信
5. 送られた公開鍵が自分の知っているものか確認
6. 公開鍵でBを複合し、Aと一致するか確認

## Slide 17: Windows Subsystem for Linux のインストール

## Slide 18: Windows Subsystem for Linux
実験ではLinux系が便利なことが多い
  動作環境としてLinuxを想定するツールが多い
  マニュアル等もLinux向けが多い
  仮想環境等を用意するときライセンスがいらない（フリーソフト）
MacではLinuxと同じコマンドが使える
Windowsは独自のコマンド
  コマンドプロンプト
  PowerShell
WindowsでもLinux環境が使いたい →Windows Subsystem for Linux (WSL)
  Windows上で仮想化技術を用いてLinuxを動作させる仕組み
    WindowsにLinuxのコマンドを組み込むわけではない
    インストールすることでLinux（Ubuntu等）が動作する
    完全なLinuxのため、ハードウェア依存等がなければ通常のLinuxと同じように扱える

## Slide 19: WSLのインストール
ここではWSL2をインストールする
Windowsの仮想化技術を有効化
  「Windowsの機能の有効化または無効化」を開く
  「Linux用Windowsサブシステム」、「仮想マシンプラットフォーム」の2つにチェック
規定のWSLバージョンの設定
  「PowerShell」を管理者モードで開く
    「スタート」→「Windows PowerShell」→「Windows PowerShell」右クリック→「管理者として実行する」
  「wsl --set-default-version 2」を実行
WSLのインストール
  「PowerShell」を管理者モードで開き、「wsl --install」を入力・実行
    既定ではUbuntuがインストールされる
  コンピュータを再起動する

## Slide 21: Verilog 入門

## Slide 22: Verilog 入門 0-1: Verilogの書き方
「ハードウェア」記述言語
  あくまで「回路」を記述する
  プログラムのように上から実行されるものではない
  基本的には書いた処理が全て同時に起きるように回路が生成される
ソースコードの拡張子は.v
フリーフォーマット言語
  空白も改行も単語の途中でなければ自由に入れて良い
  見やすくなるように自分でルールを決めて改行・インデントをする
C言語スタイルのコメントが使える
  /*コメント*/: ブロックコメント（囲んだところがコメント）
  //コメント: ラインコメント（行末までがコメント）
  たまに日本語のコメントがあるとエラーが出るので注意
モジュール（後述）が設計単位
  プログラミング言語の関数やサブルーチンのような“イメージ”
  topという名のモジュールは特別なので注意（C言語のmainのようなもの）

## Slide 23: Verilog 入門 0-2: Verilogのシミュレーション
自分のPCで実行する場合: Icarus Verilog (iverilog)を用いる
  Icarus Verilog Compiler
    Verilogをコンパイルしてシミュレーションスクリプトファイルを生成する
  iverilog -o <実行ファイル名> <シミュレーション対象のVerilogファイル>
    シミュレーションを実行するプログラムが生成される
  ./<実行ファイル名>
    シミュレーションを実行する
woodblockで実行する場合: NC-Verilogを用いる
  NC-Verilog
    Verilogインタプリタ
  ncverilog -s +access+rwc <対象のVerilogファイル> +tcl+<スクリプト>
  <スクリプト>はシミュレーションの処理内容を記述したファイル
    とりあえず配布したものを使えばOK

## Slide 24: Verilog 入門 1: moduleとwire
新知識: module, wire, assign
module: Verilogの回路設計単位
  プログラミング言語における「関数」や「サブルーチン」に近い
  足の生えたICパッケージのイメージ
  module <module名> (<入出力ポートの定義>); //回路記述 endmodule
  入出力ポートの定義: 以下の定義をコンマ区切りで列挙する
    input[<ビット幅>] <入力ポート名>
    output[<ビット幅>] <出力ポート名>
    inout[<ビット幅>] <入出力ポート名>
      少し扱いが特殊
      inout a; assign a = write ? <出力データ> : 'bz //outputとして扱うときはデータを、inputとして扱うときはzをassign assign b = a; //inputとして扱うときは通常通り別信号にassignできる
    ビット幅: [MSB(最上位ビット):LSB(最下位ビット)]
    ビット幅の部分を省略すると1ビット
wire: 信号が流れる配線
  wireの定義: wire[<ビット幅>] <wire名>;
    例）wire[31:0] x;
  assign文: ワイヤに別の信号を代入（接続）できる（継続代入）
    例）assign x = y;
  signedを付けると符号付き（2の補数表現）整数として扱われる
    例）wire signed [31:0] x;
  inputやoutputは特別なwire
    input/output wire[MSB:LSB]と書いても同じ意味
    inputにassignはできない
    outputは他のwireと同じように扱える

## Slide 25: 練習1
32ビットの入力inと32ビットの出力outを持ちinの値をそのままoutに出力するモジュールi2oを作成せよ。

## Slide 26: 解答1
解答例1
module i2o (input[31:0] in, output[31:0] out);
wire[31:0] w; //ワイヤの定義
assign w = in; //ワイヤwにinを接続
assign out = w; //出力outにwを接続
endmodule
module i2o
32
32
32
input in
wire w
output out
assign
assign
解答例2
module i2o (input[31:0] in, output[31:0] out);
assign out = in; //出力outにinを接続
endmodule
module i2o
32
32
input in
output out
assign

## Slide 27: Verilog 入門 2: 定数リテラル
新知識: 定数リテラル
Verilogでは定数に 基数＋ビット数＋値 の3つを指定する
  <ビット数>'<基数[b,o,d,h]><値>
  例）64'd100: 10進数32ビットの100
  例）8'b11011011: 2進数8ビットの219
  例）32'hdeadbeef: 16進数32ビットの3735928559
好きなところに_（アンダーバー）を入れても良い
  10進数なら3桁、2進数・16進数では4桁ごとに入れると見やすい
  例）32'd299_792_458: 10進数32ビットの299,792,458
  例）32'b0001_0001_1101_1110_0111_1000_0100_1010: 同上
上位ビットの0は省略可能
  例）32'b1: 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0001と同じ
ビット数は省略できる
  省略すると32ビット扱い
  例） 'b100
基数とビット数を両方省略すると32ビット10進数と見なされる
ハードウェアならではの値
  x: Don't care
    値が1と0のどちらか分からない、どちらでもいい状態
    実際にはどちらかに決まるが、回路が合成されるまでどちらになるか分からない
  z: High impedance
    値が1でも0でもない（VDDともGNDとも接続されていない）状態
  どちらも演算に用いると基本的には結果がxになる
    例外: 論理積で相手が0の場合（xが何であっても0確定）/ 論理和で相手が1の場合（xが何であっても1確定）

## Slide 28: Verilog 入門 3-1: 演算子1
新知識: 演算子
assign文では「組み合わせ論理回路」を記述している
  練習1は単純なB=Aの形
  演算子を使うことで複雑な演算結果をassignすることもできる
単項演算子: 1つのオペランドに対して演算を行う（前置）
  ~: 論理否定（NOT）
    例）~4'b1010 (= 4'b0101)
  !: 条件否定
    0（偽）に対しては1（真）を返し、0以外（真）に対しては0（偽）を返す
  +, -: 正負

## Slide 29: Verilog 入門 3-2: 演算子2
論理演算
  &: 論理積（AND）
    例）4'b1010 & 4'b1100 (= 4'b1000)
  |: 論理和（OR）
    例）4'b1010 | 4'b1100 (= 4'b1110)
  ^: 排他的論理和（XOR）
    例）4'b1010 ^ 4'b1100 (= 4'b0110)
シフト
  <<: 論理左シフト （空いたビットは0で埋める）
    例）8'b1100_1100 << 2 (= 8'b0011_0000)
  >>: 論理右シフト （空いたビットは0で埋める）
    例）8'b1100_1100 >> 2 (= 8'b0011_0011)
  >>>: 算術右シフト（符号付き数の場合空いたビットを符号ビットで埋める）
    例） $signed(8'b1100_1100) >> $signed(2) (= 8'b1111_0011)
リダクション演算: 論理演算を行い1ビットにする（前置）
  例）|4'b1100 (= 1 | 1 | 0 | 0 = 1)
  例）&4'b1100 (= 1 & 1 & 0 & 0 = 0)

## Slide 30: Verilog 入門 3-3: 演算子3
比較演算
  <, <=, =>, >: 大小比較
    例）100 < 10 (= 0)
    例）100 > 10 (= 1)
  ==, !=: 等価比較（xとzが含まれるときは結果がxになる）
    例）100 == 10 (= 0)
    例）100 != 10 (= 1)
    例）4'b0x00 == 4'b0100 (= x)
  ===, !==: 等価比較（xとzが含まれるときはそのビットは一致していると見なされる）
    例）100 === 10 (= 0)
    例）00 !== 10 (= 1)
    例）4'b0100 === 4'b0xx0 (= 1)
    例）4'b1110 === 4'b0xx0 (= 0)
条件演算
  &&, ||: 論理積・論理和
    各オペランドを0なら偽、0以外なら真として論理演算
    結果は1ビット
四則演算
  +, -: 加算, 減算
  *, /, %: 乗算, 除算, 剰余
    合成時に値が決まらなければ巨大な回路が生成されるか合成エラーとなるため注意

## Slide 31: Verilog 入門 3-4: 演算子4
条件演算:
  <条件>?<真の場合>:<偽の場合>
    例）4==4 ? 2 : 4 (= 2)
    例）4==3 ? 2 : 4 (= 4)
  条件は0が偽、0以外が真
    例）10 ? 1 : 0 (= 1)
    例）
  回路なので「分岐」は存在せずあくまで「選択」
    真偽両方の回路が生成されて、どちらかをマルチプレクサで選択する
  条件演算子を連結するとより複雑な条件も記述できる
    例） assign b = a==0 ? 1 : a==1 ? 2 : a==2 ? 3 : 10;
      a=0 のときb=1, a=1 のときb=2, a=2のときb=3 その他のときb=10
    適度に改行すると見やすい
      assign b = a==0 ? 1 : a==1 ? 2 : a==2 ? 3 : 10;

## Slide 32: Verilog 入門 3-4: 演算子の優先順位
上のものほど優先
  ~, !
  *, /, %
  +, -（加減算）
  <<, >>, >>>
  <, <=, =>, >
  ==, !=, ===, !==
  &
  ^
  |
  &&
  ||
  cond?true:false

## Slide 33: 練習2
1つの32ビットの入力inと1つの32ビットの出力outを持ち、inに4を加算した値を出力するモジュールplus4を作成せよ。
2つの32ビットの入力a, bと1つの32ビットの出力cを持ち、a, bの加算の結果をcに出力するモジュールadderを作成せよ。
1つの1ビットの入力ctrlと2つの32ビットの入力a, b、1つの32ビットの出力outを持ち、ctrlが0のときaを、1のときbをoutに出力するモジュールmuxを作成せよ。
1つの3ビットの入力ctrlと2つの32ビットの入力a, b、1つの32ビットの出力outを持ち、右の表に示す出力をするモジュールaluを作成せよ。
  算術演算のために入出力は符号付きとすること（入門1参照）
ctrl (3'b) | out
000 | a+b
001 | a-b
010 | a&b
011 | a¦b
100 | a^b
101 | a<<b
110 | a>>b
111 | a>>>b

## Slide 34: Verilog 入門 4-1: function
新知識: function
これまでの知識では複雑な条件の記述が難しかった
  条件演算子(cond?true:false)だけでは練習2-4は書きにくい＆見にくい
同じ処理を使い回したいことも多いはず
function: 複雑で使い回す（可能性がある）機能をパッケージ化する
  ワイヤと同じようにfunctionもビット幅がある
    function[<ビット幅>] <function名>(<入力ポートの宣言>); //処理などを書く //if文やcase文（後述）が使える //複数の文がある場合はbegin-endで囲む //<function名>への代入はC言語のreturnのようなもの endfunction
      例） function[31:0] add(input[31:0] a, input[31:0] b); add = a + b; endfunction
  ワイヤと同じようにassignする
    assign a = <function名>(<入力ポートへの接続>);
    入力ポートへの接続: 定義順に接続する信号を並べる
      例）assign result = add(x, y);
      ポートへの接続はassign扱い
  注意
    入力ポートに宣言していない信号も内部で使えるようになってるが混乱の元なので控えること

## Slide 35: Verilog 入門 4-2: if文
新知識: if文
if文を使えば条件演算子より複雑な処理を書きやすい
書き方はほとんどC言語のものと同じ
  {~}がbegin~endとなる
    1文だけならbegin-endで囲まなくても良い（C言語と同じ）
  if(<条件1>) begin //条件1が真の場合 end else if(<条件2>) begin //条件1が偽で条件2が真の場合 end else begin //条件1と2が共に偽の場合 end
必ずいずれかの条件にあてはまらなければならない
  回路のため「なにもしない」はない
    想定していない場合はxを接続すると良い
    網羅されていない場合変な回路が生成されうる

## Slide 36: Verilog 入門 4-3-1: case文
新知識: case文
case文では複数の場合分けができる
  練習2-4の場合がまさにそれ
  case(<場合分けする信号>) <条件1>: <当てはまる場合の処理>; ... default: <どの条件にも当てはまらなかった場合の処理>; endcase
    例） case(ctrl) 2'b00: out = a+b; 2'b01: out = a-b; 2'b10: out = a&b; default: out = 32'bx; endcase
  必ず全ての場合を網羅しなければならない
    回路なので（ｒｙ
    全ての場合を網羅できるならdefaultはなくても良い（が書いておく方が安心）
  x/zはそれぞれx/zとのみ一致（==演算）

## Slide 37: Verilog 入門 4-3-2: casez文とcasex文
新知識: casez, casex
casezではzをdon't careとして扱う
  zはどの条件にも一致する
  条件にzを含むとそのビットは何とも一致する
  zの代わりに?を使える
    例）4'b?000 (4'b0000, 4'b1000, 4'bz000, 4'bx000と一致)
  xはxとのみ一致する
    xの検出をしたい場合はcasezを使うとよい
casexではzとxをdon't careとして扱う
  x, zはどの条件にも一致する
  条件にx, zを含むとそのビットは何とも一致する
  x, zの代わりに?を使える

## Slide 38: Verilog 入門 5: 範囲選択と連接演算子
新知識: 信号の範囲指定と連接演算子
範囲指定: 信号のうち一部を選択する
  <ワイヤ名>[<選択範囲>]
    例） assign a = 16'b1000_0011_1100_0001; assign b = a[15:8]; //aの上位8ビットを選択 b: 8'b1000_0011 assign c = a[0]; //aの最下位ビットを選択 c: 1'b1
  選択範囲は回路の生成時点で確定していなければならない
    範囲に信号は使えない
    パラメータは定数のため使用可能
    例）a[b:c] //エラー 範囲には信号を使えない（生成時点で確定しない）
連接演算子
  複数の信号を束ねる: {<信号1>, <信号2> ...}
    例）{4'b1100, 4'b0011} (= 8'b1100_0011)
  同じ信号を繰り返す: {<繰り返し回数>{<信号>}}
    例）{ 2{4'b1010} } (= 8'b1010_1010)
    例）{ 16{1'b1} } (= 16'b1111_1111_1111_1111)
  上記の組み合わせ
    例）{ {16{a[15]}}, a} (16ビットのaを符号拡張して32ビットに)
  代入の左辺にも使える
    例）{a[15:0], b[15:0]} = c (cの上位16ビットをaに、下位16ビットをbに代入)

## Slide 39: 練習3
練習2のaluをファンクションを用いて書き直せ。
1つの16ビットの入力inと1つの32ビットの出力outを持ち、inを符号拡張して32ビットにするモジュールsextを作成せよ。
1つの32ビットの入力instと1つの32ビットの出力immを持ち、instのRISC-V命令から即値を取り出しimmに出力するモジュールimmgenを作成せよ。ただし即値のない命令の場合は0を出力する。
  命令フォーマットを特定するためにOPコードを取り出す
  I/S/B/U/J形式それぞれの即値を取り出し整形
  OPコードで場合分けして即値を選択

## Slide 40: Verilog 入門 6-1: regとalways
新知識: reg, always
reg: フリップフロップやラッチなどの信号を保持するレジスタ
  regの定義: reg[MSB:LSB] <reg名>;
    outputにregを付けると出力をレジスタとして定義可能
      例）module hoge(output reg[15:0] out);
  always文で値を書き換える
    always@(<動作する条件>) begin ... end
      1文の時はbegin-endは不要
      動作する条件
        posedge <信号>: 信号が立ち上がる時に動作
        negedge <信号>: 信号が足し下がる時に動作
      例） always@(posedge clk) c <= c + 1; //クロックが立ち上がる度にcをインクリメント（カウンタ）

## Slide 41: Verilog 入門 6-2: always
always: 繰り返し動作する回路を記述する、主に順序回路の設計に用いる
  always begin ... end
    1文の場合はbegin-endはいらない
    処理は無限ループで動作する
    基本的にはこの形では使用しない（シミュレーションで遅延を使うときなど）
      例）always #10 clk <= ~clk; //シミュレーション用クロックの生成（詳細は入門9）
  always@(<動作する条件>) begin ... end
    @はalwaysの処理を一時停止する
    <動作する条件>を満たした場合にalways内の処理が動作する
      信号名（wireかregの名前）を書くとその信号に変化があったときに動作
        コンマ区切りで列挙できる
      posedge <信号名> を書くとその信号の立ち上がりで動作
      negedge <信号名> を書くとその信号の立ち下がりで動作
      or/andで複数の条件をつなげることができる
      *を書くとそのモジュールのいずれかの信号に変化があったときに動作
  always文での代入（手続き代入）には2種類ある
    ノンブロッキング代入 <= : 全ての代入が同時に起きる（通常はこちらを使う）
      例）a <= b; b <= a; // aとbは入れ替わる
    ブロッキング代入 = : 上から順に代入が起きる
      例）a = b; b = a; // 両方bの値になる
  ifとcaseを含めて良い
    条件が漏れている場合は前の値を保持する
    例） always@(posedge clk or negedge rst) begin //clkの立ち上がりかrstの立ち下がりで動作 if(!rst) a_reg <= 0; //リセットされている場合 else a_reg <= b; //rstが0ではない(リセットされていない)場合 end

## Slide 42: 練習4
3つの1ビットの入力clk, rst, write_nと1つの32ビットの入力in、1つの32ビットの出力outを持ち、内部で値を保持してその値をoutに出力するモジュールregisterを作成せよ。clkの立ち上がりでwrite_nが0であれば内部の値をinとし、それ以外では値を保持する。初期値は0で、rstが立ち下がると0にリセットされるものとする。
  信号名に_nがついているものは負論理を表す（ようにすることが多い）
    負論理: 1であるときが無効、0であるときが有効
  rstは負論理であることが多いがよく使うため_nをつけないことが多い
2つの1ビットの入力clk, rstと1つの32ビットの出力outを持ち、clkが立ち上がる度に1加算された値を出力するモジュールcounter32を作成せよ。初期値は0で、rstが立ち下がると0にリセットされるものとする。
2つの1ビットの入力clk, rst、1つの32ビットの出力outを持ち、clkが立ち上がる度に1加算された値を出力するモジュールdeccntrを作成せよ。初期値は0で、rstが立ち下がると0にリセットされるものとする。ただし、99の次は0となるようにする。

## Slide 43: Verilog 入門 7: モジュールのインスタンス化
新知識: モジュールのインスタンス化
インスタンス化: 作成したモジュールを別のモジュールの中で実体化して使えるようにする
  <module名> <インスタンス名>(<入出力ポートへの接続>);
    接続: 定義順に信号を並べる or .<ポート名>(<接続信号名>)
      例）alu(.a(a), .b(b), .c(c));
    接続はassign扱い
  これまでの練習問題のtopモジュールの中でもそうなっている

## Slide 44: Verilog 入門 8-1: テストベンチの書き方
テストベンチ: モジュールをテストするための仮想環境
  これまでの練習ではテストベンチを提供していた
  自分で設計した回路のテストベンチは自分で書くしかない
  いくつか注意事項がある
    シミュレーション粒度の設定が必要
      `timescale 単位/精度 //先頭にあるのはバッククオート）
        例）`timescalse 1ns/1ns //時間単位と精度を1nsに設定
    テスト対象のモジュールへの入力信号はreg宣言
    テスト対象のモジュールからの出力信号はwire宣言
    シミュレーションだけで使える記述がある（詳細後述）
  詳しい書き方はこれまでの練習問題のtopを参照

## Slide 45: Verilog 入門 8-2: initialとtask
新知識: initial, task
initial: シミュレーションの開始時に1度実行される処理を書く
  initial begin ... end
  初期値や監視対象の信号の設定等
task: シミュレーション内で何度も呼び出すことができる
  定義: task <task名> (<入出力ポート宣言>) begin ... end
  呼び出し: <task名>(<ポート接続>);
  入力値はassignではなくコピーして渡される
  論理回路にするのは難しい処理等もできる
    そういった記述がなければシミュレーション以外でもつかえる
共にループが使える
  for: 回数指定のループ
    for(<ループ前の処理>; <ループ成立の条件>; <ループ後の処理>) begin ... end
    ループ用の変数integerとセットで使う
      integer <変数名>;
    例）intger i; for(i = 0; i < 10; i = i+1)begin /*10回繰り返す*/ end
    インクリメント（++）や加算代入（+=）は使えない
  while: 回数の指定がないループ
    while(<ループ成立の条件>)begin ... end
  forever: 無限ループ
    forever begin ... end
  遅延が使える
    always/ループ中で#<値>で遅延が挿入できる
    例）forever #10 clk <= ~clk; //10単位時間ごとにclkを反転（クロックの生成）

## Slide 46: Verilog 入門 8-3: システムタスク
新知識: システムタスク
システムタスク: 組込みで用意されたテストでよく使う便利機能
  $から始まる
  基本的にはシミュレーションだけで有効
  数が多いので詳しくは検索
$monitor(<フォーマット文字列>, <監視信号>...);
  引数に与えた信号を監視し、変化した場合は標準出力にフォーマット文字列を出力する
  1度実行すればそれ以降はシミュレーションの終了まで監視する
$display(<フォーマット文字列>, <信号>...);
  実行したタイミングでフォーマット文字列を出力する
$finish();
  シミュレーションを終了する
$dumpfile(“<ダンプファイル名>.vcd”);
  シミュレーションの波形データの出力先を指定する
  波形はGTKWaveというプログラムで確認できる
    gtkwave <ダンプファイル名>.vcd
  NC-Verilogの場合は代わりに$shm_open(“<出力先>.shm”)を使う
    波形確認プログラムはSimVision
      simvision <出力先>.shm/waves.trn
$dumpvars(<階層>, <出力するインスタンス名>);
  ダンプファイルに出力するインスタンスを指定する
  $dumpvars(0, <インスタンス名>);で<インスタンス名>以下の全ての信号を記録
  NC-Verilogでは$shm_probe(“AS”);で同じ意味
$sin(<引数>), $cos(<引数>), $tan (<引数>), $exp (<引数>), $log10 (<引数>), etc...
  数学関数
  パラメータなど、回路生成時点で値が決定できるところには使用可能

## Slide 47: Verilog 入門 ex.1: パラメータ
新知識: パラメータ
パラメータ: モジュールの定数をインスタンス化時に変更可能になる
  モジュールの定義 module <module名> #( parameter <parameter名> = <規定値>, ... )(<入出力ポート定義>); //parameterは通常の値として記述可能 //例） wire[param-1:0] w; endmodule
    例） module adder #(bitwidth=32) ( input[bitwidth-1:0] a, input[bitwidth-1:0] b, output[bitwidth-1:0] out ); assign out = a + b; endmodule
  なにも指定しなければ通常は32ビット値
  モジュールのインスタンス化 <module名> #(<パラメータの設定>) <インスタンス名> (<入出力ポートの接続>);
    パラメータの設定: .<パラメータ名>(<設定する値>)
      例）adder #(.bitwidth(64)) (.a(x), .b(y), .out(z));

## Slide 48: Verilog 入門 ex.2: always文での組み合わせ回路
always文は組み合わせ回路も記述可能
  always@(<組み合わせ回路に使う信号>) begin //代入記述 end
  例） reg c; always@(a, b) begin c <= a & b; end
  代入対象はreg宣言すること
    上の例ではcはreg
    値の保持を必要としない場合はregでもただの配線になる
  もちろんifやcaseが使える
    条件が網羅されていないと前の値を保持＝ラッチが生成されるので注意
  よく分からなければfunctionで十分なので無理に使わなくていい

## Slide 49: Verilog 入門 ex.3: generate
generate: 条件によって異なる回路を生成できる
  これまでは常に同じ機能の回路を生成していた
  パラメータの値に応じて異なる回路を生成したいことがある
    パラメータの値がある値の場合はモジュールAを、それ以外の場合はモジュールBを使いたい（生成する回路を切り替え）
      例）32ビットに最適化した加算器があるが、32ビット以外では汎用の加算器を使いたい
    モジュールAをパラメータで指定された数だけインスタンス化したい（複数の回路を繰り返し生成する）
      例）パラメータでレジスタの数を指定したい
  generate ... endgenerate
    assign, always等の通常の回路記述ができる
    if, caseで条件によって生成する回路を変えられる
      条件は論理合成時点で決定していなければならない
    forで複数の回路を生成できる
      ループ回数は論理合成時点で決定していなければならない
    genvar: generate内だけで使える変数の型
      for文でのループイテレータなど 例）SIMD加算器 generate genvar i; for(i = 0; i < simdwidth; i = i+1) begin assign c[(i+1)*bitwidth-1:i*bitwidth] = a[(i+1)*bitwidth-1:i*bitwidth] + b[(i+1)*bitwidth-1:i*bitwidth]; end endgenerate

## Slide 50: Verilog 入門 ex.4: レジスタ配列
レジスタを配列にして2次元メモリが構成できる
定義: reg[<ビット幅>] <メモリ名> [<メモリ幅>];
  例）reg[31:0] mem[0:31] //32ビット×32のメモリ
アクセス: <メモリ名>[<アクセスするメモリ>]
  例）mem[2] //2番目にアクセス
  例）mem[5][15:0] //5番目の下位16ビットにアクセス
always内でfor文をつかってアクセスできる
  例） always@(posedge clk or negedge rst) if(!rst) for(i = 0; i < 32; i = i+1) mem[i] <= 0; else mem[i] <= in[i];
  指定した回数分の回路が生成されることに注意

## Slide 51: 練習5 発展問題
練習3で作成したaluの入出力のビット幅をパラメータ化して、32ビット以外に対応できるように変更せよ。パラメータ名はbitwidthとして、規定値は32とする。
3つの1ビットの入力clk, rst, write_n、3つのceil(log2(reg_num))ビットの入力rs1, rs2, rd、1つのdata_widthビットの入力in、2つのdata_widthビットの出力out1, out2、内部にreg_num本のレジスタを持ち、クロックの立ち上がりでwrite_nが0であればrdで指定されたレジスタにinを書き込み、それ以外であれば全てのレジスタの値を保持し、out1にrs1で指定されたレジスタの値を、out2にrs2で指定されたレジスタの値を出力するモジュールregfileを作成せよ。ただし、rstが立ち下がった時は全てのレジスタを0とする。また、パラメータzeroregが1である場合はレジスタ0には何を書き込まれても常に0であるものとする。既定値はdata_widthが32、reg_numが32、zeroregが1とする。デバッグの兼ね合いで、内部のレジスタはregistersという名のレジスタ配列とする。
  レジスタ配列を使ってdata_widthビットreg_num本のレジスタを作る
  ゼロレジスタの有効無効はgenerateを使う
    生成時にどちらか決まっているのでgenerateを使わないと使われない方の回路がもったいない

## Slide 52: Verilog 入門 0-3: 論理合成
woodblock上でDesign Compilerを用いて論理合成する
基本的にはスクリプトに合成の構成を記述する
  dc_shell-t -f <スクリプト名>.tcl | tee <ファイル名>
    | tee <ファイル名>: 標準出力のコピーを<ファイル名>に保存する
  スクリプトの例を配布物に入れているものを書き換えて使えばOK
配布のスクリプトを使うとタイミング・面積・電力の情報が出力される
  タイミング
    Report : timing 以下に出力される
    遅延が大きい経路の上位が出力される
    slack (MET) が出ていれば遅延が制約を満たす
      右の数値は制約に対するゆとり（負にならないようにする）
      0でも限界というわけではない
    slack (VIOLATED) が出ていればその経路は制約を満たしていない
  面積
    Report: area 以下に出力される
    Total cell area が平方ミクロン単位の面積
  電力
    Report: power 以下に出力される
    Total Dynamic Power が消費電力

## Slide 53: Verilog 入門 0-4: ファイルの分割
ファイルのインクルード
  `include "<ファイル名>": 書いた場所に指定したファイルを展開する
    例）`include "regfile.v" //regfile.vをこの場に展開
    先頭にあるのは「バッククオート」
    あくまでもその場に「展開」
      内容をその場にコピペしたのと同じ効果
      多重定義などがあれば当然エラーになる
    多重定義や同じファイルを何度もインクルードなどしないように注意
インクルードガード
  注意すると言っても限界がある
    インクルードしたファイルが別のファイルをインクルードしている場合などは把握が難しい
  インクルードガード: 2回目以降のインクルードを無効化
    他のファイルからインクルードされる可能性のあるファイルの最初と最後に以下を記述 `ifndef ファイル名 `define ファイル名 //ファイルの内容 `endif
      ファイル名は全て大文字、ドットはアンダーバーに変換するのを推奨
        例）regfile.v -> REGFILE_V
      `ifndef <識別子>: <識別子>が定義されて“いない”場合にこれ以降を有効な記述とする
        おまけ）`ifdef <識別子>: <識別子>が定義されて“いる”場合に以降を有効な記述とする
      `define <識別子>: <識別子>を定義する
        おまけ） `define <識別子> <マクロ>: <識別子>を<マクロ>として定義
          例）`define ZERO (64'b0) // これ以降`ZEROは(64'b0)に置き換えられる（呼出し時バッククオートが必要
      `endif: `ifdef/`ifndefの範囲終了

## Slide 54: RISC-Vの基本

## Slide 55: 命令セット RISC-V
自由でオープンなRISC命令セットアーキテクチャ （RISC-V Japanホームページより）
オープンソース
  命令セットに使用料がかからない
  自由に使用・改変できる
RISC（Reduced Instruction Set Computer）
  命令が単純
    動作周波数を高めやすい
    計算デバイスによらず高速に実装できる
モジュール式
  3(+1)種類の基本ISA＋拡張ISA
    組込み向けの単純なものからHPC向けの高性能なものまで対応
比較的新しい命令セット
  これまでの命令セットの失敗から学ぶ

## Slide 56: 拡張命令セット
基本整数命令セット
RV32I
組み込み用 RV32E
RV64I
RV128I
アトミック
RVA
乗除算
RVM
単精度浮動小数点数
RVF
倍精度浮動小数点数
RVD
四倍精度浮動小数点数
RVQ
十進浮動小数点数
RVL
短縮命令
RVC
スーパーバイザ
RVS
ユーザモード割り込み
RVN
ビット操作
RVB
ベクトル
RVV
Packed SIMD
RVP
ハイパーバイザ
RVH
JITコンパイラサポート
RVJ

## Slide 57: 基本命令セット
命令は32-bit固定長（次ページ）
  R形式（Register） : レジスタ-レジスタ演算
  I形式（Immediate） : レジスタ-即値演算, ロード命令
  S形式（Store） : ストア命令
  B形式（Branch） : 条件分岐
  U形式（Upper imm） : lui, auipc
  J形式（Jump） : 無条件分岐
データは 32-bit / 64-bit / 128-bit の3種類
  それぞれRV32I/RV64I/RV128Iと呼ぶ
    さらに後ろに拡張命令セットの記号を足していく
    例）RV32IMAF 32ビット基本整数+乗除＋アトミック＋単精度浮動小数点数
1本のゼロレジスタ＋31本の汎用レジスタ
整数加減算/論理演算/分岐/メモリアクセス命令を定義

## Slide 58: 命令形式（RV-I）
 | 31 | 30 |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  | 21 | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
R | funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | opcode |  |  |  |  |  | 
I | imm[11:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | opcode |  |  |  |  |  | 
S | imm[11:5] |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm[4:0] |  |  |  |  | opcode |  |  |  |  |  | 
B | imm[12¦10:5] |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm[4:1¦11] |  |  |  |  | opcode |  |  |  |  |  | 
U | imm[31:12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | opcode |  |  |  |  |  | 
J | imm[20¦10:1¦11¦19:12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | opcode |  |  |  |  |  | 
レジスタの指定は全て同じ位置
  命令をフェッチした瞬間からレジスタアクセスが可能
即値の最上位ビット（符号ビット）は常に命令の最上位ビット
  符号拡張時に参照すべきビットがどの形式でも同じ
即値は必ず符号拡張
opcode: オペコード
rd: ディスティネーションレジスタ
rs1, rs2: ソースレジスタ
funct3, funct7: 追加機能コード
imm: 即値

## Slide 59: OPコード
 |  | opcode[2:0] |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
opcode[6:3] | 0000 | NONE | 16-bit (RVC) | 16-bit (RVC) | LOAD | 16-bit (RVC) | 16-bit (RVC) | 16-bit (RVC) | FLOAD
 | 0001 | 16-bit (RVC) |  |  | CUSTOM |  |  |  | fence
 | 0010 |  |  |  | OPI |  |  |  | auipc
 | 0011 |  |  |  | OPIW |  |  |  | 48-bit
 | 0100 |  |  |  | STORE |  |  |  | FSTORE
 | 0101 |  |  |  | CUSTOM |  |  |  | AMO
 | 0110 |  |  |  | OP |  |  |  | lui
 | 0111 |  |  |  | OPW |  |  |  | 64-bit
 | 1000 |  |  |  | fmadd |  |  |  | fmsub
 | 1001 |  |  |  | fnmsub |  |  |  | fnmadd
 | 1010 |  |  |  | FOP |  |  |  | RESERVED
 | 1011 |  |  |  | RV128I |  |  |  | 48-bit
 | 1100 |  |  |  | BRANCH |  |  |  | jalr
 | 1101 |  |  |  | RESERVED |  |  |  | jal
 | 1110 |  |  |  | SYSTEM |  |  |  | RESERVED
 | 1111 |  |  |  | RV128I |  |  |  | >64-bit
黄色背景はRV32I
灰色背景は32-bit長以外の命令
黒色背景は命令が存在しない

## Slide 60: funct3
funct3 | LOAD
000 | lb
001 | lh
010 | lw
011 | 
100 | lbu
101 | lhu
110 | 
111 | 
funct3 | OPI
000 | addi
001 | slli
010 | slti
011 | sltiu
100 | xori
101 | srli/srai
110 | ori
111 | andi
funct3 | STORE
000 | sb
001 | sh
010 | sw
011 | 
100 | 
101 | 
110 | 
111 | 
funct3 | OP
000 | add/sub
001 | sll
010 | slt
011 | sltu
100 | xor
101 | srl/sra
110 | or
111 | and
funct3 | BRANCH
000 | beq
001 | bne
010 | 
011 | 
100 | blt
101 | bge
110 | bltu
111 | bgeu